## Slide 1: Gait Analysis from 3D-Imagery for Neurological Disorders
Presenters: Or Raveh and guy Adler
Advisor: Oran Rossenberg
In collaboration with Sha’ar Menashe Mental Health Center
14.08.17
Notes: לא לקרוא את הכותרת בקול.
ראשית להציג את עצמו ואת הרעיון הכללי של הפרויקט (2-3 משפטים): מוטיבציה, למי הוא יעזור, מה הכלים.

## Slide 2: Background
Regular Gait patterns show large variability
Abnormal Gait patterns are even more complex and can be affected by:
  Stress, Excitement
  Physiological disorders (Parkinson, Club foot, etc.)
  Psychiatric disorders (Schizophrenia, Depression, etc. )
  Medication and their side effects
A person’s Gait is unique – like a “Footprint”
Notes: חשוב מאוד להבחין בשינויים בדפוסים ההליכה של החולים. למשל: חולים שלוקחים תרופות עשויים להפסיק לקחת אותם בשל ההפרעה שהן גורמות להליכה שלהם. דבר זה יכול לגרום להתפרצות של מצב פסיכוטי שנעשה קשה יותר ויותר לטיפול. יש להודיע לרופא באופן מיידי על שינויים בדפוס ההליכה ולשנות את המינון של התרופות לפני שזה קורה.
שיטות כמו דיפ לרנינג ו-ס.ו.מ דורשות הרבה נתונים. לכל פציינט יש דפוס הליכה ייחודי, ולכן אין להשוות אותו לנתונים שנאספו מאנשים אחרים.

## Slide 3: Motivation
Tying Psychiatric disorders with Gait has not been properly quantified
Physicians have limited patient time – relying solely on expertise/experience
There is no available dataset for either research or clinical care
Providing monitoring for drugs side effects (personal/big-data)
Simple, continuous and non-invasive monitoring solution (vision-based)
Conservation of privacy is mandatory
Notes: MOVE SOME TO THE FUTURE WORK SECTION

## Slide 4: Project Objectives
Develop a gait monitoring system based on 3D-vision
  Constructing a 10 Meters Walk Test (10MWT) virtual-corridor
  Enabling 24/7 monitoring using computer-vision
  Preform data collection of synthetic walking abnormalities
  Devise and extract relevant gait parameters
  Suggest a learning-based approach for walking-patterns classification
  Must be data-driven approach
  Adjustable for future feature addition
  Robust
Notes: Important Things to mention:
להסביר מה השינויים שאנחנו מצפים לראות במאפייני ההליכה. כך אנחנו מסבירים איך בחרנו בהם, ומחברים את התחלת המצגת ואת סופה.
להסביר בזהירות על הגבלות כוח האדם.
להסביר שהמערכת תפעל גם בהליכה ספונטנית של החולים במסדרון וגם כאשר פסיכיאטר מבקש מהם ישירות ללכת.
אנונימי, לא פולשני
רובוסטי לשגיאות ובעיות קליטה
להסביר מה אנחנו רואים בתמונה
Quantitative approach to gait analysis is rare
  Stride length
  Walking velocity
  Arm movements
  etc…
  2- Insert different gait patterns that have been recorded (3-4 examples) and their amount
  3- Devise a set of physiological attributes that describe walking-patterns

## Slide 5: Tools and Background
  Kinect – is a depth camera with a skeleton estimation algorithm
  Corridor Point Cloud (PCL)
  Estimation of skeleton points
  Floor plane vector
  Skeleton points allow absolute privacy conservation
Assessment of a Multi-Kinect Corridor (Geerse et al, 2015 )
  Comparison of Kinect and Optotrack recordings
  High correlation between recordings – proof of concept
Step 1: 10MWT Corridor
Notes: Important things: 1) About the paper:
Daphne J. Geerse, Bert H. Coolen, Melvyn Roedink, “Kinematic Validation of a Multi-Kinect v2 Instrumented 10-Meter Walkway for Quantitative Gait Assessments”, Plos One 2015.
10MWT – 10 Meter Walk Test.
הקמת מסדרון וירטואלי בן ארבע מצלמות קינקט לצורך צילום 10MWT
השלד בזמן ההליכה מתועד באמצעות מצלמות הקינקט, ובאמצעות שיטה סטנדרטית מדויקת
השוואה בין השלדים המתקבלים בשיטות השונות ובין פרמטרים משוערכים
מתקבלת קורלציה גבוהה ביניהן ומעידה על אמינות ביצוע המדידה באמצעות מצלמות קינקט
2) Explain the picture and why Optotrack is a mess to work with.
3) Explain the Challenges with more detail – but wait with the second one to the next slide.

## Slide 6: Cameras Location Challenges
Non-ideal location effects
  Noisy recordings below knees
  Ankles are reliable
Suggested solutions
  Parks-McClellan Filters
  Identify and discard unreliable frames
  Using difference between skeleton points
Step 1: 10MWT Corridor
 | Value | Condition
Height Above Floor | 2 meters | given
Tilt angle | Most Acute (~55 degrees) | optimized
Direction | Opposite | optimized
Inter Camera Distance | 1.75 meters | optimized
Notes: Important Things:
Emphasize that we have done a great amount of work here – and optimized the camera locations.
Ellucidate that inter-camera distances are important for calibrations, and that we shall elaborate later.
Important Things:
Parks McClellan Filters were used for filtering the noise, but a reliable use of them requires knowledge of the noise frequencies and therefore is only of limited use.
Discarding Unreliable frames – is done at the beginning and end of each Kinects recordings.
To overcome the need to know exact frequencies, we will sometimes use the difference between parts (such as ankles) and not the parts themselves – this is more reliable.
Real chosen values!!!

## Slide 7: Challenges with Fusion of Multiple Kinects
Recordings initiation – Python remote call
  Kinects activation are not simultaneous
Extracting recording Information
  C++ code by Simon Krogmann
Spatial Synchronization
  Find initial translation vector (manually, Cloud Compare)
  Use Iterative Closest Point (ICP) to create approximate translation
  Adjust manually when needed
Step 1: 10MWT Corridor
Notes: Important things:
Emphasize that The kinects initiations are not simultaneous (but surely approximately they are – it’s only a matter of 2-3 seconds), therefore we do not use this assumption in the following.
Future works might be needed to solve some of these problems.
Explain who Simon is and what his contributions are.
IMPORTANT – remark that space synchronization is only needed every once in a while, and when you install a different camera setup
Add calibration with chessboard

## Slide 8: Spatial Fusion Example
Center of Mass projection on the floor plane
  Post spatial synchronization
  Non continuous path
After Merging (“Copy-Paste”)
  Continuous path
Step 1: 10MWT Corridor
Notes: (Video C.7)
שלבי הסנכרון והאיחוד: (לפי הקודים שגיא כתב שטוענים סרט)
סנכרון מרחבי:
טוענים את סדרת נקודות השלד מכל מצלמה ומעיפים את הנקודות שלא מרוחקות בין 2 ל-4 מטרים מהמצלמה (לפי GetSkeletonDist
מעיפים גם נקודות inferred (? גיא אומר שלא)
עבור כל מצלמה מעבירים אותה למערכת הצירים של המצלמה הראשונה. הטרנספורמציה נעשית על ידי כפל במטריצה אורתוגנולית (סיבוב) + העתקה.
כרגע משתמשים במטריצות שכבר מצאנו, אך כשמשתמשים במערכת אחרת או שהמערכת זזה, צריך לחשב מחדש עם ICP + תיקון ידני. בעתיד ייבנה GUI לתיקון הידני שיהפוך אותו לקל.
כאן רואים שהתיקון הידני הזה לא מדויק בעצמו לכל הסרטונים, והאיחוד מטפל בזה.
השלבים הבאים מתבצעים ב-Kinects_merge_with_cut_GUY_OR
2) טיפול זמני ואינטרפולציה:
ראשית אינטרפולציה וטיפול זמני לכל מצלמה בנפרד:
לכל מצלמה מגדירים את הזמן האחרון בוקטור הזמנים כ-0, כך שכולן מסתיימות באותו זמן (לא משתמשים בזה בהמשך, זה סתם)
כמו אצל ההולנדים, מוחקים פריימים שבהם: יש פחות מ-16 נקודות שאינן inferred או הראש הוא inferred או שתי ה-foots הן inferred.
אינטרפולציה לינארית: לכל נקודת שלד בנפרד עושים אינטרפולציה לינארית כך שוקטור הזמנים יהיה כפולות של 33ms. לא ממלאים פריימים חסרים.
אינטרפולציית spline: לכל נקודת שלד בנפרד עושים אינטרפלוציית ספליין כך שוקטור הזמנים יהיה במרווחים של 33 מילישניות בדיוק (ממלאים פריימים חסרים).
3) איחוד מצלמות:
לכל מצלמה מסתכלים רק על ההטלה של מרכז המסה על מישור הרצפה ומאחדים לפי זה (גם לפי הגובה מעל המישור).
עבור מצלמה i ומצלמה i+ מסתכלים על המקטע בציר x שמשותף להן, וחותכים באמצע (החיתוך מתבצע לסדרת השלד השלמה – זורקים פריימים שלמים)
מדביקים – לכל נקודת שלד בנפרד מוצאים את וקטור ההפרש בין תחילת מצלמה i לסוף מצלמה i+1 , ומדביקים את תחילת i לסוף I+1 עבור כל נקודת שלד עם ההפרש שלה, אך לכל זמן באותו אופן.

## Slide 9: Corridor Pictures
Opposite of
Walking Direction
Walking direction
Step 1: 10MWT Corridor
Notes: Important Things:
1) Explain that the chairs are just for calibration, and that it will not be the case all the time.

## Slide 10: Examined Gait Patterns
Variable stride length - from short to long strides
Limping by dragging one leg
Various hand movements and rigidity
  Swinging hands parallel to the direction of walking
  Swinging hands perpendicular to the direction of walking
  Rigid hands
Each gait pattern was recorded with different intensities
Step 2: Data Collection
Notes: להסביר למה בחרנו בכל פרמטר (במידת האפשר), מה החשיבות מבחינת החולים. עד כמה שידוע לי הפרמטר היחיד שקיבלנו המלצה עליו מרן הוא תנועתיות ידיים – וזה משהו שבאמת נראה אצל חולים פסיכיאטריים.
בנוסף גם נאמר שאורך צעד קצר יכול להצביע על "מצב דאון".
2) להסביר שבשביל אלגוריתם הלמידה, כל דפוס הליכה צולם במספר קבוצות עם הרבה סרטונים מאותו סוג.

## Slide 11: Regular Gait Visualization
Can you see where the figure moves between cameras?
Noise below the knees
Step 2: Data Collection

## Slide 12: Swinging Hands Visualization
Step 2: Data Collection
Which parameters would you choose to identify this pattern?
Which other walking patterns have the same parameters?
Notes: ציון סיבות אפשריות למראה הידיים לעומת שאר הגוף....
זווית הצילום?
האם זה משבש את הפרמטרים המשוערכים?
האם קיבלנו הפרדה לקבוצת סרטונים הזו?

## Slide 13: Joints Error Estimation
Step 2: Data Collection
Will this damage the parameters estimation?
Error is fixed in last camera

## Slide 14: Possible Origins for Errors
Step 2: Data Collection
  Camera locations
  Communication problems
  Technical issues
  Adjusting the skeleton estimation algorithm
Notes: בעיות תקשורת – כבל USB
בעיות טכניות – קינקטים ישנים
אלגוריתם שערוך השלד – אולי ניתן להריץ אותו לא בזמן אמת כדי לקבל תוצאות יותר מדויקות.

## Slide 15: Smoothness
Regular gait, relatively smooth transition between cameras
Step 2: Data Collection

## Slide 16: Smoothness – Small Steps Pattern
Can you see where the transition between cameras occurs?
Step 2: Data Collection
Notes: להסביר למה יש מעבר לא יפה – בגלל בעיות המעבר בין המצלמות וכו'.
אפשר לציין שזה יכול להשפיע לרעה על תוצאות הDM תוך שימוש עם וקטור שלד מלא, אבל ברגע שנוציא פרמטרים זה לא מאוד משמעותי.
כמו כן לציין שראינו קםד שסינון יכול לעזור כאן.

## Slide 17: Parameters Estimation
Use raw input of skeleton joints
Calculate virtual points:
  Difference between ankles
  Center of Mass
  Any combination of the regular points
Calculate parameters
  Dominant frequency
  Standard deviation
  Mean value
  Velocity
Step 3: Gait Parameters

## Slide 18: Perpendicular Swinging
Average squared distance between hands for each axis
  Noticeable variation in the y axis
  Estimated parameters:
Direction | Average Squared Distance [m^2]
Anterior Posterior | 0.003
Medial Lateral | 0.27
Vertical | 0.002
Step 3: Gait Parameters

## Slide 19: Parallel Swinging
Average squared distance between hands for each axis
  Noticeable variation in the x and z axis
  Estimated parameters:
Direction | Average Squared Distance [m^2]
Anterior Posterior | 0.42
Medial Lateral | 0.005
Vertical | 0.31
Step 3: Gait Parameters
Notes: בסרטון יש קפיצות רבות – זו דוגמא לכך שלמרות זאת הצלחנו לשערך פרמטרים בצורה מאוד איכותית. אם היינו מכניסים את הסרטון ישירות ל-DM, ייתכן שהרעש היה מפריע מאוד להורדת המימדיות.

## Slide 20: Manifold Learning Approach
Learning-based approach for walking-patterns classification
Diffusion Maps algorithm (Coifman,2006) was chosen
  Unsupervised manifold learning algorithm
  Applicable for small unlabeled portions of data
  Non-linear and robust
  Easy to add future data features
  Enables dimensionality reduction
Step 4: Learning Approach
Notes: מכיל הסבר על שיטת הלמידה הלא-מפוקחת Diffusion Maps (DM), ומשווה אותה לשיטות למידה אחרות
הורדת המימדיות מלווה בסידור סט הלימוד לפי פרמטרי השינוי העיקריים בו – ללא ידיעתם מראש
הלימוד יעיל ודורש מעט דוגמאות ביחס ללמידה מפוקחת
הלמידה מאפשרת הורדת מימדיות לא לינארית
לציין במפורש ש-Diffusion Maps = DM ושכך נקרא לזה בהמשך!

## Slide 21: DM Algorithm Outline
(J. de la Porte, 2008)
Step 4: Learning Approach
Notes: יש לנו נקודות במרחב רב מימדי על מניפולד. אנחנו רוצים לבצע הורדת מימדות שתאפשר לנו לזהות קלאסטרים, כאשר אנחנו שומרים על המרחק בתוך המניפולד.
האלגוריתם כולל מעט שלבים ויעיל חישובית. הורדת המימדיות מאפשרת לנו לראות את המרחק הגאודזי בתור מרחק על מישור וכך להבחין בין קבוצות שונות.

## Slide 22: Algorithm Input
Each group contains videos with similar pattern:
  Regular walking group
  Light limping group
  Heavy limping group
Input to the DM:
  Full recordings of all body joints
  Extracted gait parameters (which ones?)
Expected results: clustering by category
Step 4: Learning Approach

## Slide 23: Full Skeleton Results
Input:
  Videos of different groups with specific hand movement pattern
  Multiple videos of each pattern
  Each frame contains 25 joints
Failed to cluster!
Step 4: Learning Approach
Notes: להדגים את ההליכות ולדבר על הניסוי, להסביר על הפרמטרים, להראות את הפרמטרים
הכנסת שלד שלם לתוך האלגוריתם לא מאפשרת הפרדה טובה בין הקבוצות.
להסביר בכלל מה רואים כאן! כשפסיכיאטר יסתכל על זה הוא לא יראה צבעים!
השערות למה זה לא עובד ככה.

## Slide 24: Defined Parameters Results
Cardinal Parameters:
  Distance: right-left hand
  Distance: right hand to Center of Mass
  Distance: left hand to Center of Mass
Other parameters:
  Distance between ankles
Step 4: Learning Approach
Notes: כאן יש מספר רב של פרמטרים (תדירות, מרחק בין הרגליים, מרחק בין הרגליים למרכז המסה...) שמחולקים שורה בין הצירים.
Velocity: CM
Pairs: HandRight-HandLeft, CM-HandRight, CM-HandLeft, AnkleLeft-AnkleRight

## Slide 25: Selected Parameters Results
Step 4: Learning Approach
Distance: right-left hand
Distance: right hand to Center of Mass
Distance: left hand to Center of Mass
Successful clustering!
Notes: ניתן אולי להפריד עוד יותר את הקבוצה הימנית.
שימו לב שהקבוצה הימנית התחתונה התקרבה יותר מאשר השקופית הקודמת! אולי חולים שמנסים לא לנופף ידיים ייראו כמו הידיים המוחזקות?
Velocity: CM
Pairs: HandRight-HandLeft, CM-HandRight, CM-HandLeft

## Slide 26: Further Investigation
Applying DM on closely mapped clusters
  Only selected parameters
  Using the same data
Further separation is achieved!
Step 4: Learning Approach

## Slide 27: Future Goals
Technical issues:
  Skeleton tracking – per user ID (integrate both projects)
  Automated calibration process
  Solve clock synchronization issues
  Recognize, fix or remove faulty videos
GUI for researchers – enable parameters selection & visualization
Further investigate parameters selection and extend ML methods
Data collection and analysis of real patients

## Slide 28: Summary
We built a working Kinect corridor with multiple cameras
We can record videos and extract interesting gait parameters
The amount of noise in the system requires careful calibration and camera placement
Recording can be anonymous
A learning system can separate clusters with similar properties
Clustering can be more precise if we pick the best parameters

## Slide 29: Thank You For Listening!

## Slide 30: Parameter Estimation
Velocity For each body time series
  Average and standard deviation (std)
  Projections on floor
Difference between two body parts
  Average and std of the distance
  Average and std in each axis
Frequency of Walking
  Calculated between two body parts for stability
Notes: מהירות: מקבלים את וקטור המהירויות בכל ציר ואת סדרת הזמנים המתאימה. בנוסף מקבלים את הממוצע והשונות בכל ציר, וניתן לקבוע אם רוצים לעשות את כל זה עבור הטלה על הרצפה או לא.
הפרש בין חלקי גוף: בוחרים שני נקודות גוף כלשהן, למשל ידיים. קודם כל מחזירים את ממוצע ושונות המרחקים (כלומר סדרת מרחקים מתוך ההפרש התלת מימדי). לאחר מכן מחשבים הפרש, הפרש בריבוע ושונות הפרש בריבוע עבור כל ציר בנפרד.
3) תדירות:לוקחים שוב שני חלקי גוף, ולכל ציר בנפרד מחשבים את סדרת זמני ההפרש. ואז עושים לה FFT ומחזירים את ה-DFT + את ציר התדר, ואת התדר המרכזי שנלקח כמקסימום הDFT.

## Slide 31: Frequency Estimation
Graph shows the DFT of the differences between ankles series
  Same Video as before (B.4)
  Noticeable peak in the direction of walking
  Estimated Frequency is 0.51 [Hz]